## Slide 1: Trường Đại học Cần Thơ Trường Bách Khoa
BÁO CÁO ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ IOT VÀ ỨNG DỤNG
ĐỀ TÀI
“ THIẾT KẾ HAI PHIÊN BẢN GỐI NGỒI VÀ GỐI NẰM ĐỂ GIÁM SÁT THỜI GIAN NGỒI LÀM VIỆC VÀ ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ”
Sinh viên thực hiện:
1. Nguyễn Hữu Phước B2012457
2. Nguyễn Dương Minh Triết B1907087
3. Lâm Nguyễn Tiến Đạt B1905902
4. Lê Thị Minh Thư B1905846
5. Bùi Đăng Khoa B1913039
6. Nguyễn Thiện Quang B2012527
GVHD: NGUYỄN VĂN KHANH

## Slide 2: Nội Dung 01 02 03 04
Giới thiệu đề tài
Thiết kế phần cứng
Thiết kế phần mềm
Kết quả và thảo luận

## Slide 3: Giới Thiệu Đề Tài 01

## Slide 4
Tại sao ngồi lâu có tác động đến sức khỏe ?
Ngồi lâu có bị gì không nhỉ ?

## Slide 5
Tác động của việc ngồi lâu nè!!!

## Slide 6
Còn nhiệt độ cơ thể khi nằm lâu thì sao ?
Liệu có ảnh hưởng gì đối với người già và trẻ em không ?

## Slide 7
Đánh giá nhiệt độ khi nằm đối với nhóm đối tượng là trẻ em và người lớn tuổi là vô cùng cần thiết.

## Slide 8
Gối nằm đo nhiệt độ cơ thể.
Gối ngồi giám sát thời gian ngồi.
Đề xuất Đề tài
Sử dụng cảm biến và vi điều khiển.

## Slide 9: Các tính năng cơ bản của gối ngồi
Lưu trữ thời gian đã ngồi lên google sheets để truy cập lại.
Phát hiện có người ngồi lên gối thông qua giao diện website.
Cảnh báo khi người dùng ngồi quá thời gian đã cài đặt trước.
Cài đặt thời gian cảnh báo qua giao diện website.
Hiển thị thời gian đã ngồi lên website.
Điều khiển bật tắt âm thanh cảnh báo trên gối qua website.
Tính năng được thiết kế cho gối ngồi

## Slide 10: Các tính năng cơ bản của gối nằm đo nhiệt độ
Cài đặt ngưỡng cảnh báo nhiệt độ trên giao diện website.
Đo nhiệt độ cơ thể người nằm lên gối gửi lên firebase và hiển thị lên website.
01
02

## Slide 11: 02
Thiết Kế
Phần Cứng

## Slide 12
Tổng quan hệ thống gối ngồi cảnh báo ngồi lâu

## Slide 13
Vi điều khiển ESP8266-12E mini
Thông số kỹ thuật:
Kích thước: 34.2x25.6x7mm
Điện áp hoạt động: 3.3V-5V
Bộ nhớ Flash: 4MB
Tốc độ xung nhịp: 80MHz/160MHz
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
Chân GPIO: 11
Chân ADC: 1 (10 bit)
Hỗ trợ các chuẩn giao tiếp truyền thông: UART, I2C, SPI, HTTP,....

## Slide 14
Mạch phát hiện thay đổi điện dung MPR121
Thông số cơ bản:
Ngõ vào cảm biến: 12
Giao thức truyền thông: I2C
Điện áp hoạt động: 3.3VDC

## Slide 15
Cảm biến điện dung
Trong đó:
s: Tiết diện bề bảng cực
d: Khoảng cách của 2 bảng cực.
Thông số cơ kỹ thuật:
Kích thước lá nhôm: 5x5cm, dày 0.2mm
Kích thước xốp: 5x5cm, dày 1mm.

## Slide 16
Module phát âm thanh mp3 mini DFPlayer
Thông số kỹ thuật:
Điện áp hoạt động: 3.3V đến 5V
Truyền thông: UART
Ngõ ra âm thanh:1

## Slide 17
Pin 3.7V
Module hạ áp
Điện áp ngõ vào: 4.5 - 18V
Điện áp ngõ ra: 0.8 - 17V
Dòng tải: ổn định 1.5A (Dòng tải đỉnh 3A)
Hiệu suất chuyển đổi: 97% （6.5 to 5V 0.7A）
Dòng cố định ngõ ra: 0.85mA (không tải)
Kích thước: 20.5x11x5mm
Điện áp: 3.7VDC
Điện áp sạc đầy: 4.2VDC
Dung lượng: 1100mAh
Kích thước: 10x25x40mm

## Slide 18
Sơ đồ tổng quan hệ thống gối nằm đo nhiệt độ

## Slide 19
Cảm biến nhiệt độ cơ BMP280
Thông số kỹ thuật
Điện áp: 3.3VDC
Nhiệt độ hoạt động: -40 ° C đến +85 ° C
Độ chính xác nhiệt độ: ± 1.0 ° C
Kích thước: 11.5x15 mm
Giao tiếp: I2C

## Slide 20: 03
Thiết Kế
Phần Mềm

## Slide 21
Arduino IDE
Firebase
Visual Studio code
Web page
Cloud
Vi điều khiển

## Slide 22
Lưu đồ giải thuật của chương trình gối ngồi cảnh báo

## Slide 23
Lưu đồ giải thuật của chương trình nằm đo nhiệt độ cơ thể

## Slide 24
Một số tính năng của giao diện website
Hiển thị trạng thái có người ngồi hay không của gối.
Hiển thị thời gian đã ngồi.
Cài đặt thời gian cảnh báo cho việc ngồi lâu.
Cài đặt thông báo nhắc nhở
Điều khiển bật, tắt âm thanh cảnh báo.
Lưu trữ thông tin của việc ngồi trên gối.
Giới thiệu một số thông tin về sản phẩm gối ngồi cảnh báo.
Hiển thị giá trị nhiệt độ
Cài đặt ngưỡng cảnh báo nhiệt độ
Cảnh báo nhiệt độ
Thiết kế giao diện website

## Slide 25: 04
Kết Quả Và Thảo Luận

## Slide 26
Mô hình thực tế của hệ thống gối cảnh báo ngồi lâu
Phần cứng của mạch điện được lắp bên trong của gối

## Slide 27
Mô hình thực tế của gối nằm đo nhiệt độ cơ thể

## Slide 28
Giao diện Website
Trang chủ
Trang thông tin
Trang điều khiển
Trang địa chỉ

## Slide 29
Trang chủ
Trang thông tin

## Slide 30
Trang điều khiển
Trang địa chỉ

## Slide 31
Trạng thái có người đang ngồi lên gối
Trạng thái không có người ngồi lên gối
Phát hiện có người ngồi lên gối thông qua giao diện website

## Slide 32
Cảnh báo khi người dùng ngồi quá thời gian đã cài đặt trước

## Slide 33
Cài đặt thời gian cảnh báo qua giao diện website

## Slide 34
Cài đặt thời gian nhắc nhở

## Slide 35
Giao diện hiển thị thời gian đã ngồi

## Slide 36
Nút ở trạng thái đang bật
Nút ở trạng thái đang tắt
Điều khiển bật tắt âm thanh cảnh báo trên gối qua website

## Slide 37
Lưu trữ thời gian đã ngồi lên google sheets để truy cập lại

## Slide 38
Đo nhiệt độ cơ thể người nằm lên gối gửi lên firebase và hiển thị lên website.
Khi nhiệt độ đã vượt ngưỡng
Nhiệt độ bình thường
Cài đặt ngưỡng nhiệt độ sẽ cảnh báo trên gối nằm

## Slide 39
Các nhiệm vụ đã hoàn thành trong đồ án:
Đã thiết kế hoàn thành 2 phiên gối ngồi và gối nằm để cảnh báo ngồi lâu và đo nhiệt độ cơ thể.
Đã thiết kế được giao diện website để hiển thị và điều khiển trạng thái.
Đã sử dụng được Firebase để làm server truyền nhận dữ liệu từ vi điều khiển và web page
Tuy nhiên do giới hạn về thời gian nên trong đồ án này nhóm chỉ tập trung vào thiết kế tính năng cho phiên bản gối ngồi cảnh báo ngồi lâu. Phiên bản gối nằm chỉ hoạt động với mục đích chứng minh các trạm có thể cùng gửi về một máy chủ server.

## Slide 40
DEMO SẢN PHẨM THỰC
LINK DẪN ĐẾN WEB PAGE: https://noobq69.github.io/IOT_alternative/

## Slide 41: Thanks!
Thông tin liên hệ
Nguyễn Hữu Phước
Email: phuocb2012457@student.ctu.edu.vn